Bicicleta Electrica Evolio X-Bike Trio

Manual de utilizare

INTRODUCERE

Stimate client,

Îţi multumim că ai cumpărat bicicleta electrică Evolio X-Bike Trio, inovatoare, sigură si cu un design urban.

Vă rugăm sa citiţi acest manual cu atenţie pentru a invăţa cum să folosiţi acest produs in siguranţă. Sperăm că vă veţi bucura de noul dumneavoastră produs

Cuprins

1. Componente	3

2. Instalarea rotii din fata	3

3. Conducerea bicicletei	3

4. Incarcarea bateriei	3

5. Despre incarcare	4

6. Utilizarea functiei Swing	4

7. Conducatorul bicicletei	Error! Bookmark not defined.

8. Intretinere	Error! Bookmark not defined.

9. Display	6

10. Motor	6

11. Diagnosticare si reparare	7

12. Sfaturi utile	7

IMPORTANT

Va rugam sa acordati atentie urmatoarelor sfaturi pentru a va bucura de aceasta experienta in siguranta:

- Purtati casca de protectie, care respecta standardele legale. Respectati regulile rutiere locale atunci cand circulati pe drumurile publice.

- Incarcati complet bateriile inainte de a utiliza bicicleta. Incarcati acumulatorul 8-10 ore pentru prima incarcare.

- Cititi cu atenție acest manual de utilizare si verificati daca vehiculul este in stare perfecta de functionare inainte de a conduce.

- Nu depasiti sarcina de peste 120 kg pe bicicleta.

- Pentru a asigura durata de viata a bateriei, trebuie sa efectuati incarcarea dupa descarcarea completa a bateriei.

- Acest vehicul poate functiona in mod normal, atata timp cat nivelul apei nu depaseste centrul motorului electric sau partea inferioara a cutiei de comanda. Infiltrare apei poate cauza scurtcircuite, daune si accidente.

- Pentru a reduce consumul de energie si a prelungi durata de viata a bateriei, utilizati pedalele pentru a sustine motorul in timpul urcarilor.

- Dupa ce ati primit bicicleta X-Bike, va rugam sa tineti cheile separate, altfel trebuie sa schimbati intreaga baterie daca pierdeti toate cheile.

- Componente

- In imaginea alaturata va sunt prezentate principalele componente ale bicicletei. In tabel gasiti denumirea fiecarei componente.

| 1 | Display | 6 | Far | 11 | Sa | 16 | Lant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ghidon | 7 | Aripa fata | 12 | Bara fixare sa | 17 | Cos spate |
| 3 | Frana | 8 | Furca fata | 13 | Protectie lant | 18 | Baterie |
| 4 | Sistem Swing | 9 | Motor | 14 | Tija pedala | 19 | Aripa spate |
| 5 | Tija ghidon | 10 | Anvelopa | 15 | Pedala | 20 | Supapa |

- Instalarea rotii din fata

- In imaginea alaturata va este prezentat modul de instalare al rotii din fata in furca.

- Conducerea bicicletei

Cum porniti vehiculul?

- Introduceti cheia in lacas, apssati si rotiti-o in pozitia ON. In acest moment indicatorul luminos de incarcare se aprinde indicand faptul ca autovehiculul este pornit.

- Incarcarea bateriei

Metode de incarcare

- Bateria vehiculului trebuie reincarcata atunci cand nivelul de putere este scazut. Puteti incarca bateria, fie asamblata pe bicicleta, fie separat.

- Desfaceti carcasa bateriei cu cheia,

- Trageti partea inferioara a bateriei pentru a o scoate.

Durata incarcarii

- Cand sunt conectate terminalele de intrare si iesire, indicatorul rosu al incarcatorului se va aprinde indicand faptul ca bateria este alimentata.

- La prima utilizare bateria trebuie incarcata 8-10 ore. Atunci cand indicatorul verde al incarcatorului este pornit va arata ca acumulatorul este plin. Este nevoie de 5-7 ore pentru o incarcarea normala.

- Incarcatorul are un dispozitiv de protectie pentru a evita supraincarcarea. Incarcarea indelungata nu ar trebui sa fie mai mare de 10 ore. Dispozitivul de protectie protejeaza bateria in cazul in care este tinuta mai multe ore la incarcat.

- Incarcati complet bateria cel putin o data la doua luni atunci cand bicicleta nu este utilizata.

- Despre incarcare

- Cand bateria este scoasa nu atingeti contactele "+" si "-", mai ales cu mainile umede sau obiecte metalice.

- Nu incarcati bateria cu alte incarcatoare.

- Intotdeauna asigurati-va ca este depozitata in siguranta astfel incat sa nu poata suferi daune cauzate de cadere/impact.

- Asezati incarcatorul intr-un loc sigur si conectati conectorul de iesire (terminal 48V/36V) la priza bateriei.

- Conectati mufa de intrare (terminal 110V/220V) la priza de alimentare pentru a incepe incarcarea.

- Dupa terminarea incarcarii deconectati mai intai priza de intrare.

- Opriti alimentarea si scoateti cheia atunci cand ati incarcat bateria pe bicicleta.

- Daca observati un miros ciudat provenit de la incarcator sau acesta este incins, va rugam sa opriti incarcarea si contactati service-ul.

- Utilizarea functiei Swing

Atentie:

- Nu folositi aceasta functie daca sunteti incepator.

- Viteza maxima pe care sunteti obligat sa o respectati atunci cand folositi aceasta functie este de 13 km/h.

- Cand folositi aceasta functie verificati in prealabil unghiul de inclinare al bicicletei.

- Nu uitati sa dezactivati functia după utilizare.

Functia Swing:

- Comutatorul functiei Swing este langa acceleratie, ca in imaginea alaturata.

Cum porniti functia Swing?

- Rotiti comutatorul Swing in sens invers acelor de ceasornic, functia este pornita.

Atentie: asigurati-va ca ati blocat comutatorul la un anumit unghi de inclinare inainte de a utiliza.

Cum opriti functia Swing?

- Rotiti comutatorul Swing in sensul acelor de ceasornic, functia este oprita.

Atentie: opriti bicicleta inainte de a dezactiva aceasta functie.

- Conducatorul bicicletei

Sfaturi importante atunci cand conduceti

- Nu accelerati prea repede. Accelerarea se face treptat, reducand consumul si riscul de deteriorare a sistemului electric. Este recomandat sa utilizati pedalele pentru a sustine motorul in conditii dificile de drum.

- Pentru a spori siguranta si a reduce consumul de energie, este recomandat sa evitati opririle si pornirile bruste.

- Controlerul are o protectie impotriva supraincarcarii. Daca bicicleta este suprasolicitata energia va fi taiată automat si refacuta atunci cand revine la normal dupa repornire.

Sfaturi importante atunci cand conduceti

- Cand impingeti vehiculul manual opriti alimentarea pentru a evita acceleratia accidentala.

- Se recomanda parcarea in interior. Nu uitati sa opriti alimentarea si sa scoateti cheia.

- Intr-un loc public, vehiculul trebuie parcat in conformitate cu regulile de circulatie. Nu uitati să opriti alimentarea si sa scoateti cheia.

- Intretinere

- Pentru folosirea in conditii de siguranta, va rugam sa pastrati vehiculul in stare perfecta, prin intretinerea si curatare in mod regulat. Regular maintenance checks

Verificari regulate

- Strangerea si corectarea functionarii rotilor, a cadrului si a furcii frontale.

- Presiunea si suprafata de rulare a anvelopei.

- Functionarea corecta a motorului si a LCD.

- Verificarea claxonului, a farului si a stopului.

- Frane (tampoane, discuri, parghii si nivelul lichidului).

- Daca nu utilizati bicicleta pentru perioade lungi de timp, incarcati bateria cel putin o data la doua luni.

Intretinere si sfaturi de curatare

- Nu folositi sisteme de spalare cu presiune mare (risc de deteriorare a circuitului electric).

- Mizeria trebuie indepartata cu apa calda, detergent si o carpa moale.

- Lubrifiati lantul dupa spalare.

- Nu aplicati lubrifiant pe nici o parte a franelor, jantelor, anvelopelor, acumulatorului sau a motorului.

- Display

Lumini:

- Apasati butonul "+" timp de doua secunde, lumina ecranului este aprinsa.

- Apasati butonul "+" pentru inca 2 secunde, ecranul se stinge.

Plimbarea asistata：

- Apasati "-" timp de 2 seconde si bicicleta va rula la o viteza de 6km/h.

Nivele:

- Motorul bicicletei are 5 nivele, poate fi reglat prin butonul +/-, nivelul 5 este cel mai puternic, nivelul 1 este cel mai mic.

- Apasati butonul "+" pentru a trece la un nivel mai inalt al motorului.

- Apasati butonul "-" pentru a trece la un nivel inferior al motorului.

- Motor

Atentie:

- Angrenajul interior al motorului este auto-lubrifiant, nu necesită întreținere.

- Gradul de impermeabilitate al motorului este de Ip54, rezistent la ploaie. Motorul nu trebuie niciodata scufundat in apa.

- Feriti motorul de razele directe ale soarelui. Pastrati la o temperatura intre -20 ℃ ~ 40 ℃, umiditate relativa de la ≤90% la 25 ℃, altitudine ≤1000 m.

- Pentru a preveni ruginirea rulmentilor, acestia trebui sa se roteasca in fiecare luna sau sa fie alimentate si sa functioneze timp de 5 minute in gol.

- Va rugam nu scoateti niciodată motorul.

- Nu depozitati in ploaie, picaturi de apa, gaze sau lichide daunatoare.

Schita motor

Informatii tehnice

| Conditii Index | Fara sarcina | Sarcina normala | Sarcina maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteza | 220±5﹪rpm | 220±5﹪rpm | 170±5﹪rpm |
| Curent | ≤0.8 A | ≤6 A | ≥12 A |
| Cuplu |  | 6~7 N.m | 14~15 N.m |
| Putere |  | 180 W | ≥250 W |
| Eficienta |  | ≥78﹪ | ≥74﹪ |

- Diagnosticare si reparare

| Simptome | Cauze posibile | Solutii comune |
| --- | --- | --- |
| Fara putere | Baterie insuficienta Conexiuni defecte Cheie in pozitie gresita | Incarcati bateria Curatati conexiunile Puneti cheia in pozitia corecta |
| Accelerare neregulata si/sau viteza maxima redusa | Baterie insuficienta | Incarcati bateria Conectati si reglati Mergeti la un centru service autorizat |
| Autonomie redusa | Presiune redusa in pneuri Incarcare insuficienta sau defect al bateriei Utilizare in conditii excesive (urcari/coborari, vant puternic, incarcare excesiva) Baterie descarcata pentru o lunga perioada de timp | Reglati presiunea Incarcati complet bateria si/sau verificati conexiunile Ajutati motorul prin pedalare Incarcati bacteria mai mult timp sau inlocuiti |
| Bateria nu accepta incarcarea | Incarcatorul nu este conectat corect Siguranta bateriei sarita (3) Cablul bateriei este deconectat sau conexiune defectuoasa | Reconectati incarcatorul Inlocuiti siguranta Reconectati/reparati conexiunile |
| Zgomot la sistemul de actionare | Rulmentul motorului deteriorat Janta indoita sau nealiniata | Inlocuiti rulmentul Ajustatarea sau inlocuirea jantei |
| Motor nefunctional | Conexiuni defecte Conectori deteriorati | Reparati si/sau reconectati (2) Lipiti si ajustati (3) Mergeti la un service autorizat |

- Pentru siguranta dvs., efectuati controale regulate de intretinere si strangere. Daca observati orice anomalie, reparati imediat.

- Sfaturi utile

- Acest manual de utilizare este pentru a explica utilizarea si functiile vehiculului.

- Imaginile prezentate pot fi diferite de modelul prezentat.

- Acest vehicul are un limitator de viteza maxima. Din motive de securitate indepartarea sa este strict interzisa.