MANUAL DE UTILIZARE

Trotineta Electrică X-Move S

Cuprins

1. Produs și accesorii

2. Încărcarea

3. Pașii de pliere

4. Măsuri de siguranță

5. Întreținerea zilnică

6. Parametri

- Produs și accesorii

| Prezentarea generală a produsului pliat | Trotineta electrica X-Move |
| --- | --- |
|  | Încărcător |

- Accelerare si franare

Pentru a accelera trageți progresiv de clapeta din dreptul computerului de bord. Pentru a decelera acționați maneta de frână.

- Conectarea încarcatorului

Încărcarea se realizează printr-un port jack dedicat.Timpul de încărcare de la 0% la 100% este de aproximativ 2-3 ore. Pe parcursul încărcării, Led-ul adaptorului este roșu. În momentul în care LED-ul adaptorului este verde, încarcarea este completă.

- Pașii de pliere

a. Trageți maneta de blocare în jos pentru deblocare

b. Ridicați coloana de direcție în poziție verticală

c. Blocați coloana de direcție cu maneta de blocare

d. Reglați înălțimea coloanei de direcție și blocați poziția utilizând clapeta

e. Ridicați ghidoanele în poziție paralele cu solul

- Masuri de siguranta

a. Recomndăm să purtați cască și echipamente de protecție atunci când conduceți.

b. Rularea pe drumuri pentru vehicule și în comunitați rezidențiale aglomerate este

nerecomandată. Este interzisă rularea pe terenuri cu apă cu un nivel de peste 2 cm.

Transportarea copiilor sau a mai multor persoane în același timp este interzisă. Nu puteți rula

cu vehiculul pe scari sau scari rulante. Va rugăm să rulați cu viteză redusă (3-10 km/h ) și să

opriți atunci când întâlniți pe drum denivelări, praguri sau gropi.

c. Este mai curând un echipament de divertisment decât un vehicul. Atunci când rulați în zone

publice are atribute specifice unui vehicul, astfel că prezintă de asemenea riscuri legate

siguranță. Rulând în conformitate cu manualul de utilizare vă va asigura protecția

dumneavoastră și celorlalți.

d. Rulând pe drumuri publice sau alte zone publice puteți întâlni riscuri ce pot fi cauzate de

încălcări ale legislației de circulație rutieră sau operarea necorespunzatoare a vehiculelor de

către alte persoane chiar dacă dumneavoastră rulați în conformitate cu manualul de utilizare.

Ca și în cazul mersului pe jos sau al mersului cu bicicleta puteți fi vătămați de alte vehicule. Ca

în cazul tuturor vehiculelor, dacă rulați cu viteză mai mare distanța de frânare va fi mai mare,

frânarea de urgență pe suprafețe netede poate duce la pierderea echilibrului și chiar la

rostogolire din cauza alunecării roții, așa că păstrarea atenției, viteza adecvată, păstarea

distanței de siguranță față de alte persoane și vehicule pe durata rulării sunt foarte importante.

Vă rugăm să fiți atenți și să rulați cu viteză redusă înainte de a ajunge pe terenuri necunoscute.

e. Vă rugăm să respectați ruta corectă atunci când conduceți. Evitați să speriați pietonii mai ales

copii. Avertizați și reduceți viteza atunci când treceți prin spatele pietonilor. Dacă se poate

treceți prin stânga acestora. Atunci când vin pietonii din față, rămaneți pe partea dreaptă și

reduceți viteza.

f. Pentru a evita vătămarile vă rugam sa nu împrumutați produsul persoanelor care nu stiu să îl

utilizeze.

g. Vă rugăm să verificați vehiculul înainte de a-l utiliza. Dacă observați comportamente anormale

evidente ale parților care se desfac, dacă durata de viață a bateriei se reduce în mod vizibil,

piese care scot sunete și altele, vă rugăm să opriți imediat și să contactați un service autorizat.

- Întreținerea zilnică

a. Dacă apar pete pe suprafața vehicului ştergeți-le cu o cârpă udă și moale. Dacă petele nu pot fi

șterse puteți încerca cu o cârpa pe care puneți pastă de dinți apoi stergeți cu o cârpă udă.

b. Nu curățați cu alcool, combustibil, kerosen sau alți solvenți chimici corozivi pentru că aceștia

vor deteriora grav aspectul și structura internă a vehiculului. Pulverizarea cu apă cu furtunul cu

presiune este interzisă. Vă rugăm să deconectați din priza cablul de încărcare și învelișul de

acoperire din cauciuc al cablului de încărcare pentru ca altfel puteți provoca un șoc electric care

poate conduce la probleme serioase ale vehicului din cauza apei care îl inundă.

c. Depozitați trotineta într-o camera uscată și răcoroasă atunci când nu o folosiți și evitați

depozitarea acesteia afară pe perioade îndelungate. Expunerea la medii extreme cu expunere

la lumină solară, supraîncălzirea sau racirea vor accelera îmbătrânirea aspectului și a roților și

reduc durata de viață a bateriilor.

d. Vă rugăm sa nu depozitați bateriile în medii în care temperatura depașește 50°C sau sunt sub

20°C. Este interzisă expunerea bateriilor la foc; acest lucru poate duce la defectarea bateriilor,

supraîncălzire sau chiar incendiu.

e. Pentru a evita încărcarea după ce bateria este în mod constant complet descărcată, încercați să

încărcați înainte ca acest lucru să se întâmple. Acest lucru vă poate prelungi durata de viață a

bateriei. Dacă este încărcată complet va rămâne fără energie la circa 90-120 zile de depozitare

în modul de așteptare, puterea stocată se va disipa după 20-50 zile în modul în așteptare. Dacă

nu este încărcată complet și dacă nu o încărcați la timp acest lucru va duce la avarii ale bateriilor

datorate descărcării excesive și această daună este irecuperabilă. Defecțiunea cauzată de

neîncărcarea pe o perioadă lungă de timp nu se va mai modifica și nu poate fi reparată gratis.

f. Este interzisă demontarea bateriilor de catre persoane neautorizate pentru că acest lucru poate

duce la accidente grave cauzate de șocuri electrice sau scurt circuit.

- Parametrii produsului X-Move S

| Dimensiune | Dimensiune pliată | 1250x1000x170 mm |
| --- | --- | --- |
| Greutate | Sarcină maximă | 120 kg |
|  | Greutate netă vehicul | 14 kg |
| Cerințe de rulare | Vârsta adecvată (ani) | 16-50 |
|  | Înălțimea adecvată (cm) | 130-200 |
| Principalii parametrii ai vehicului | Viteză maximă | 30 km/h cu limitare la 25 km/h conform legislatiei |
|  | Autonomie | Maxim 12km |
|  | Pantă maximă | 20° |
|  | Suprafețe adecvate pentru rulare | Suprafete tari, drumuri drepte, rampe sub 20 de grade, canale mai mici de 2 cm |
|  | Temperatura de operare | 0 grade C- 40 grade C |
| Parametrii bateriei | Tensiunea nominala (V) | 36 |
|  | Capacitatea bateriei (mAh) | 4400 mAh |
|  | Inteligenta BMS | Echilibru, decuplaj automant în caz de supraîncărcare, supratensiune, supraîncalzire |
| Parametrii motorului | Putere(W) | 50-250 |
|  | Certificari | CE ROHS |
| Parametrii incarcatorului | Certificari | CE UL SAA |
|  | Timp de incarcare | 2-3 h in functie de baterie |